## Slide 1: Przykładowe rozwiązania ochrony odgromowej, ochrona odgromowa pól antenowych
Wojciech Sosiński - wiceprezes PIRC
info@diomar.pl
DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa
www.diomar.pl

## Slide 2: Zagrożenie uderzeniem pioruna wg NASA
Liczba uderzeń pioruna w roku na 1 km2

## Slide 3: Zagrożenie uderzeniem pioruna w praktyce

## Slide 4: Ryzyko uderzenia pioruna lub przepięcia
foto: www.electrical-engineering-portal.com
Instalacja antenowa jest najczęściej najwyższym elementem na dachu budynku i jest narażona na bezpośrednie wyładowanie piorunowe lub na zaindukowanie się przepięć od pobliskich uderzeń piorunów.

## Slide 5: Brak skutecznej ochrony może drogo kosztować
foto: www.electrical-engineering-portal.com

## Slide 6: Rozporządzenie Budynkowe - WYMAGANIA
§ 192f. ust. 3: W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować
urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja
może być narażona na przetężenie – również w urządzenia
ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji
wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie
chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa
w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku
braku instalacji piorunochronnej.
Instalacje antenowe wychodzące ponad dach
oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach
(przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami
zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań
bezpośrednich i pośrednich.

## Slide 7: Drogi dotarcia impulsów elektromagnetycznych od źródła do urządzenia
źródło: www.rst.pl

## Slide 8: Typowe skutki uderzenia pioruna
Uszkodzenia mechaniczne
Pożary i inne uszkodzenia cieplne
Uszkodzenia od przepięć
Oddziaływanie na organizmy żywe – porażenie i oparzenia
źródło: www.rst.pl

## Slide 9: Zagrożenie impulsem elektromagnetycznym
Przepięcia
35,5 %
Wiatr
0,8 %
Woda
4,1 %
Pożar
4,8 %
Przyczyna
nieustalona
24,3 %
Nieprawidłowa
obsługa
23,0 %
Kradzież
7,9 %
Procentowy rozkład strat finansowych niemieckich firm ubezpieczeniowych na pokrycie strat finansowych w urządzeniach elektronicznych w roku 1996
źródło: www.rst.pl

## Slide 10: Instalacja odgromowa i uziemiająca budynku
Instalacje te służą ochronie ludzi i mienia, ale niewielu inwestorów indywidualnych decyduje się na ich wykonanie – brak świadomości
Prawidłowe wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej wymaga projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta
Prace instalacyjne powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka i powinny być zakończone odpowiednimi pomiarami

## Slide 11: Tworzenie stref ochronnych

## Slide 12: Instalacja odgromowa na dachu budynku
Odprowadzenie ładunku musi nastąpić najkrótszą drogą
Zwody poziome i pionowe muszą być odsunięte od innych instalacji
Instalacja odgromowa i uziemiająca mogą być połączone tylko do wspólnego uziomu
źródło: www.rst.pl

## Slide 13: Ochrona urządzeń na dachu budynku
s > d
d – odstęp bezpieczny
wg PN-IEC 61024-1:2001
a – kąt osłonowy
a
Urządzenie
SAT/TV
na dachu
Okablowanie (ekranowane)
źródło: www.rst.pl

## Slide 14: Ochrona odgromowa instalacji antenowej
źródło: www.rst.pl
Należy utworzyć strefę ochronną dla instalacji antenowej – maszty, anteny, trasy kablowe itp.

## Slide 15: Przykład montażu zwodów pionowych i poziomych
źródło: www.rst.pl
foto: www.diomar.pl

## Slide 16: Ochrona odgromowa systemów antenowych
foto: www.diomar.pl
foto: www.diomar.pl

## Slide 17: Odstęp iskrobezpieczny
foto: www.diomar.pl
foto: www.diomar.pl

## Slide 18: Kompleksowa ochrona odgromowa całego dachu
foto: www.rst.pl

## Slide 19: Strefowa koncepcja ochrony przed przepięciami
Antena
Maszt,
balustrada,
metalowe elementy
konstrukcyjne
granica stref
miejsce wejścia instalacji do obiektu
oraz zainstalowania zabezpieczeń
kabel sygnalizacyjny, np.
telefoniczny
komputerowy
TV przemysłowa
instalacje metalowe,
np. rury wodociągowe
otwór, np. okno, drzwi
kabel zasilania
elektroenergetycznego
element / układ
ochronny
bezpośrednie połączenie
wyrównawcze
chronione
urządzenia
Strefa O B
Strefa 2
Strefa 1
Strefa O A
Strefa O B
źródło: www.rst.pl

## Slide 20: Ochrona przed przepięciami instalacji SAT / TV
źródło: www.rst.pl
Ściana zewnętrzna
WNĘTRZE OBIEKTU
Chronione urządzenie
Linia przesyłu
sygnałów
Ogranicznik przepięć

## Slide 21: Ochrona przed przepięciami instalacji SAT / TV
źródło: www.rst.pl
Chronione urządzenie
Linie przesyłu
sygnałów
Ogranicznik przepięć

## Slide 22: 2-stopniowy schemat ochrony przed przepięciami linii transmisji sygnałów
źródło: www.rst.pl
Strefa
O
A
Strefa 1
Strefa 2
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
WNĘTRZE OBIEKTU
Chronione urządzenie
Linia przesyłu
sygnałów
ZOP 0-1
ZOP 1-2

## Slide 23: Ochronniki 8/20µs – tanie ale czy skuteczne?
żródło: www.dipol.pl
żródło: www.axing.pl
żródło: www.dsesat.pl
Ochronniki bez zacisku uziemiającego,
próg zadziałania ok. 600V

## Slide 24: Ochrona przed przepięciami
Należy stosować ochronniki przed przepięciami typu 1 dla instalacji zasilających oraz typu D1 dla kabli sygnałowych (10/350µs)
Pole powierzchni = energia impulsu przepięciowego

## Slide 25: Ochronniki 10/350µs skuteczna ochrona
źródło: www.dehn.pl
Ochronniki DEHN DGA FF chronią przed przepięciami przekraczającymi 24V, co skutecznie zabezpiecza system multiswitchowy.
W instalacji antenowej nie występują napięcia wyższe niż 13V lub maksymalnie 20V.
Należy zabezpieczyć wszystkie kable!

## Slide 26: Skrzynka z ochronnikami zamiast „fajki na kable”
źródło: www.diomar.pl

## Slide 27: Ochrona przed przepięciami kabli antenowych
foto: www.diomar.pl
Należy chronić wszystkie kable antenowe
Ochronniki instaluje się tuż przed wejściem kabli do budynku
Profesjonalny ochronnik wymaga dobrej instalacji uziemiającej

## Slide 28: Zapraszamy do współpracy
DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa
www.diomar.pl
info@diomar.pl